ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Терминология, основные понятия

Абонент энергоснабжающей организации (абонент) - потребитель электрической энергии, энергоустановки которого присоединены  к сетям энергоснабжающей организации.

Аварийная готовность - время, в пределах которого выведенные в ремонт линии электропередачи, оборудование или устройства должны быть подготовлены к началу операций по включению в работу или пусковыми операциями (для энергетического оборудования) по диспетчерской команде диспетчерского персонала в отношении объектов диспетчеризации или по указанию оперативного персонала.

Аварийное отключение - отключение, при котором снимается напряжение со всех токоведущих элементов поврежденной энергоустановки.

Авария в энергосистеме - нарушение нормального режима работы всей или значительной части энергетической системы, связанное с повреждением оборудования, временным недопустимым ухудшением качества допустимой электроэнергии или перерывом в электроснабжении потребителем. Аварии на электроэнергетических системах делятся на следующие виды:

- аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения;

- аварии на электроэнергетических сетях с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и территории;

- выход из строя транспортных электрических контактных сетей.

Автоматическое включение резервного питания и оборудования - устройство для восстановления энергоснабжения потребителей путем автоматического включения резервного источника питания при отключения основного источника питания.

Автономный источник питания – источник электропитания, обеспечивающий электрической энергией устройства, не связанные с линиями электропередач.

Внутренние сети - распределяют электроэнергию на небольшом пространстве — в рамках района города, села, квартала, завода. Зачастую имеют всего 1 или 2 точки питания от внешней сети. При этом иногда имеют собственный резервный источник питания. Характерны низким уровнем напряжения и небольшими потоками мощности (сотни киловатт, мегаватты).

Воздушная линия электропередачи - линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с помощью опор, изоляторов.

Время восстановления - период времени от момента снижения уровня работоспособности или относительного уровня функционирования до момента восстановления требуемого уровня работоспособности или относительного уровня функционирования объекта.

Дефицит мощности энергосистемы - недостаток мощности в энергосистеме, равный разности между требуемой мощностью энергосистемы при нормальных показателях качества электроэнергии и рабочей мощностью в данный момент времени с учетом перетоков мощности.

ДЭС – дизельная электростанция.

Закрытая подстанция - электрическая подстанция, оборудование которой расположено в здании. Кабельная линия электропередачи - линия электропередачи, выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на кабельные конструкции.

Комплексная трансформаторная подстанция  (КТП-В-25-10/0,4) – комплексная трансформаторная подстанция, вид низковольтного провода (В – воздушный, К – кабельный), мощностью 25 кВА (киловатт), класс напряжения трансформатора 10 кВ (киловольт), номинальное напряжение трансформатора на выходе 0,4 кВ (киловольта) или 400 вольт.

Классификация воздушных линий переменного тока:

- сверхдальние (ВЛ-500 кВ и выше) предназначены для связи отдельных энергосистем;

- магистральные (ВЛ-220 кВ, ВЛ-330 кВ) предназначены для передачи энергии от мощных электростанций, а также для связи энергосистем и объединения электростанций внутри энергосистем — к примеру, соединяют электростанции с распределительными пунктами;

- распределительные воздушные линии (напряжением 35, 110 и 150 кВ) предназначены для электроснабжения предприятий и населённых пунктов крупных районов — соединяют распределительные пункты с потребителями;

- воздушные линии ВЛ-20 кВ и ниже, подводящие электроэнергию к потребителям.

Линия электропередачи - электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором.

Магистральные сети - сети, связывающие отдельные регионы, страны и их крупнейшие источники и центры потребления. Характерны сверхвысоким и высоким уровнем напряжения и большими потоками мощности (гигаватты).

Объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.

Открытая подстанция - электрическая подстанция, оборудование которой расположено на открытом воздухе.

Потребитель электрической энергии - предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети и используют электроэнергию.

Резервная система электрического питания - система электрического питания, предназначенная для поддержания функционирования электрической установки или ее частей, или части в случае перерыва ее нормального питания, но не в целях безопасности.

Резервный электрический источник питания - электрический источник питания, предназначенный для поддержания питания электрической установки или ее частей, или части в случае перерыва нормального питания, но не в целях безопасности.

Региональные сети - сети масштаба региона (области, края). Имеют питание от магистральных сетей и собственных региональных источников питания, обслуживают крупных потребителей (город, район, предприятие, месторождение, транспортный терминал). Характерны высоким и средним уровнем напряжения и большими потоками мощности (сотни мегаватт, гигаватты).

Районные сети, распределительные сети - имеют питание от региональных сетей. Обычно не имеют собственных источников питания, обслуживают средних и мелких потребителей (внутриквартальные и поселковые сети, предприятия, небольшие месторождения, транспортные узлы). Характерны средним и низким уровнем напряжения и небольшими потоками мощности (мегаватты).

РИП – резервный источник питания.

РЭС – районные электрические сети — производственное подразделение районного масштаба.  Трансформаторная подстанция -  подстанция электрическая, предназначенная для повышения или понижения напряжения в сети переменного тока и для распределения электроэнергии.

Электропроводка - сети самого нижнего уровня, отдельного здания, цеха, помещения. Зачастую рассматриваются совместно с внутренними сетями. Характерны низким и бытовым уровнем напряжения и маленькими потоками мощности (десятки и сотни киловатт).

Фидер (в электроэнергетике) – это распределительная линия электропередачи, соединяющая первичное распределительное устройство со вторичным распределительным устройством, либо вторичное распределительное  устройство с потребителем или несколькими потребителями (как правило данным термином обозначают распределительную кабельную или воздушную линию электропередач, обычно на 6-10кВ).

Энергорайон (энергоузел) - часть одной или нескольких территориальных энергосистем.

Виды опасностей

Природными факторами, влияющими на возникновение аварий являются: метеорологические явления (порывы ветра, обледенение проводов, морозы, снегопад), природные пожары, горения лесных массивов в зоне прохождений ЛЭП, паводки (наводнения), затопления трансформаторных подстанций, землетрясения. Основной причиной аварий на электроэнергетических системах является высокая степень износа основных фондов, нагрузка на оборудование и возникновение пожаров. Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, обесточивания социально значимых объектов, нарушению графиков движения общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током и т.д.